489技术规范指南

2002年3月26日

对于发电机管理，应配备具有完整保护、测量以及监视功能的继电器。该继电器应适用于25、 50 或60 Hz的同步发电机或感应发电机。 其保护功能应包括：

- 脱离系统状态瞬时过电流 (50)

- 高定值过电流 (50)

- 距离 (21)

- 接地方向(67)

- 接地瞬时和定时限过电流(50/51GN)

- 定子热模型和RTD(49)

- 负序过电流(46)

- 轴承过温度(38)

- 相差动 (87G)

- 过电压和欠电压(59/27)

- 用于抗电动机运行的逆功率(32)

- 发电机意外励磁 (50/27)

- 超速(12)

- 电压制动过电流 (51V)

- 100%定子接地保护 (59GN/27TN)

- 轴承振荡(39)

- 电压反相 (47)

- VT熔断器失灵检测 (60FL)

- 断路器失灵检测(50BF)

- 跳闸线圈监视

- 顺序跳闸逻辑

同步发电机保护功能应包括：

- 过激磁(24)

- 失磁(40 & 40Q)

- 过频率和欠频率(81)

监视和测量功能应包括：

- RMS电流、 负序电流、电压、3相功率、温度（通过12个RTD）以及4个模拟输入

- 可分配给任何被测量参数的4个模拟输出通道

- 可以保存最近40次事件记录的事件记录功能

电流和电压输入的采样率应为每个周波12次，在出现跳闸时，该继电器应能够把相关波形存入用户可定义的缓存中

该保护继电器应配备下列用户接口：

- 位于前面板上的40字符 LCD显示屏幕、 控制键以及全数字键盘

- 位于前面板上的LED指示灯，用于指示该保护继电器的状态、发电机状态以及输出继电器状态

- 位于前面板上的RS232接口，其波特率为 9600 bps

- 位于继电器装置后部的两个 RS485接口，其波特率在300 至 19,200 bps范围内

- 通讯接口应能够使用Modbus® RTU 和 DNP 3.0 规约实现同时和单独访问

- 基于Windows® 操作系统的 PC 软件，用于整定值设置、文件存储、在线帮助、状态和被测量数据的实时显示

该保护继电器应为抽出式结构，试验过程简单，维护方便，内部元件具有灵活的互换性。